智能语音播报器说明书

- 特性

- 带485接口的门禁控制器支持本设备。

- 标准485和RS232通信接口连接主机，输出语音播报，现场播报刷卡或者报警事件。直接驱动喇叭。

- 两路开关量输入控制。

- 六个发声人选择，音量和说话语速可调。

- 可应用在安防报警、语音提示、广告播放等各种工业、安防、以及其它民用领域。

- 技术参数

- 输入电压范围	：DC12V

- 通信方式		：485或RS232

- 喇叭额定功率	：4Ω3W（4R）

- 电路板尺寸    ：123*70*16mm

- 注意事项

- 先接好其他线，最后再接电源线，上电前确保输入输出无短路现象。

- 本语音模块供电电压范围为DC12V，超过电压范围可能会烧坏。

- 喇叭的线长最好不要超过5M。

- 喇叭如果用的是耳机头，切记不可带电插和拔，容易烧毁IC

- 语音播报内容

默认语音播报内容如下，用户可通过语音模块上的拨码器选择需要的语音播报内容。

| 编码序号 | 进门播报 | 出门播报 | 拨码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 有效卡或无效卡、无效时区（和软件记录同步） | 1上，2上，3上 |
| 1 | 进门 | 出门 | 1下，2上，3上 |
| 2 | 进闸 | 出闸 | 1上，2下，3上 |
| 3 | 刷卡成功 | 1下，2下，3上 |
| 4 | 小朋友欢迎入园 | 小朋友一路平安 | 1上，2上，3下 |
| 5 | 进入工地，请戴安全帽 | 一路平安 | 1下，2上，3下 |
| 6 | 欢迎光临 | 欢迎下次光临 | 1上，2下，3下 |
| 7 | 有效证件，谢谢 | 1下，2下，3下 |

以上是默认语音输出，前面加名字

定制其它语音时修改编码7的语音提示内容。其它编码内容不变

注意：启用语音输出功能，要求控制器门参数编辑中“双向检测”一定要打勾！