智变型门禁控制板 介绍

以太网智变型门禁控制器可以实现单门、双门自定义拔码转换，使用标准的工业TCP/IP 网络通讯，在一个管理系统中设备台数不受限制；可外接 2 个韦根读卡器，实现 1 个出入口的进、出刷卡，或2个出入口的进门刷卡。控制器内置 Web 管理平台，可直接对控制器进行设置管理；该门禁控制器选用目前最先进的集成方案设计而成的新一代门禁控制产品。具有性能稳定、通讯快、容量大、兼容性强、组网方便等特性，其卓越性能在国内外众多大型门禁系统工程和一卡通系统中得到广泛证实。

性能特性

直接集成 100M TCP/IP 通讯，具有优异的传输性能

大容量 Flash 存储卡，保存数据断电 10 年不丢失

所有输入接口带光耦保护，系统更稳定

硬件自带 Web 服务器，可以不安装软件实现管理和实时监控

每个门的开放时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式

多种鉴别方式：卡、卡 + 密码、密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关门、开关火警、报警

支持软件或 Web 操作锁门；支持跨机区域防潜返

支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

所有 Wiegand 接口兼容 26、34、37 协议，具有光耦保护

数据主动发送，传输不受控制器数量限制

支持单独设置每张卡的有效期

所有门禁设备支持混合安装

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能

支持多用户多机实时管理监控

装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍

可外接LED大屏实现统计场内外人数、控制出入等功能；

可实现开放时间在线刷卡限次功能；

刷卡之后设定多久不可以再刷；

应用软件：智能门禁管理系统2019版；和其他联网门禁控制器同一套软件管理；在软件中添加设备型号选择：“1门”或 “2门”

性能参数

卡容量：         30000张

记录存量：       50000条

报警容量：       60000条

通讯方式：       TCP/IP

通讯距离：       软件管理不受距离限制

认识设备：       Wiegand（韦根）协议

开门方式：       单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

单门 标准接口

进门读卡器：      1个

出门读卡器：      1个

开门控制输出：    1个

备用控制输出：    1个

报警输出：        1个

TCP/IP通讯：      1个

开门按钮：        1个

禁止按钮：        1个

门磁信号：        1个

报警输入：        1个

火警输入：        1个     （断开后，产生火警记录，闸机控制输出和报警输出同时动作）

双门 标准接口

1门读卡器：      1个

2门读卡器：      1个

1门控制输出：    1个

2门控制输出：    1个

报警输出：       1个

TCP/IP通讯：     1个

1门按钮：        1个

2门按钮：        1个

1门门磁：        1个

2门门磁：        1个

火警输入：        1个     （断开后，产生火警记录，闸机控制输出和报警输出同时动作）

闸机 标准接口

进闸读卡器：      1个

出闸读卡器：      1个

进闸控制输出：    1个

出闸控制输出：    1个

报警输出：        1个

TCP/IP通讯：      1个

进闸按钮：        1个

出闸按钮：        1个

停止输入：        1个

火警输入：        1个     （断开后，产生火警记录，闸机控制输出和报警输出同时动作）

基本参数

外壳尺寸：       147mm×105mm×31mm (含主板接线端子)

主板尺寸：       140mm×80mm×15mm (孔位尺寸：129mm×69mm)

主板颜色：       黑色 (标准版)

主板重量：       约120克

工作温度：       <60℃

环境湿度：       10% ~ 95% R.H

工作电压：       DC 12V

工作电流：       < 80mA

额定功率：       ≤5W

断电保护：       10 年

应用领域

政府机关、 科研机构、 厂矿企业

智能大厦、 写字楼、 办公楼

智能小区、 别墅

银行金融机构

院校学府、 医院 宾馆酒店

选配外壳，需支付成本费用，以青蓝色外壳发货